## Slide 1: Lenkvalidierung
Auswertung

## Slide 2: Vorgehen
Vergleich
Simulation
Lenkwinkel
Versuch
Moment
Moment
Lenkwinkel

## Slide 3: Einflussreiche Parameter
Reibung
  im Motor: extrem sensitiv auf das Gesamtsystem aufgrund hoher Getriebeübersetzung
  im Getriebe: sehr sensitiv aufgrund des Getriebe-Wirkungsgrads im Zusammenhang mit der Motorreibung
  im mechanischen System: keine Daten
  Parameter:
    Drehmomentkonstante (Strom-Drehmoment-Umrechnung)
    Motor-Reibungsdrehmoment (konstant entgegen Bewegung)
    Motor-Dämpfungskoeffizient (geschwindigkeitsabhängig)
    Wirkungsgrad Getriebe
    Übersetzungsverhältnis
    Gelenkreibung (unbekannt)
Massenträgheit
  Rotationsträgheit ist aufgrund der Getriebeübersetzung sehr sensitiv
  Parameter: Massenträgheitsmoment Motor-Getriebe
Abtastrate (Messung & Simulation)
  Schwingungen und Rauschen treten auf: unpräzise Ergebnisse

## Slide 4: Grafische Auswertung
Drehmoment am Getriebeausgang
bei Vorgabe eines Lenkwinkels